# Утверждена

# решением Думы Нижнезаимского

# муниципального образования

# от 27.04.2015 г. № 52

Муниципальная программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Нижнезаимского муниципального образования

на 2015-2032 гг.»

с. Н-Заимка

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Нижнезаимского муниципального образования

на 2015-2032 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная программа " Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнезаимского муниципального образования на 2015-2032 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»; - Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; - Распоряжение Правительства Иркутской области от 27.03.2012 года № 89-рп «Об утверждении графика подготовки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области; - Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Р.Ф. от 02.02.2010 года № 102-р; -Устав Нижнезаимского муниципального образования; - Генеральный план Нижнезаимского муниципального образования утвержденный решением Думы Нижнезаимского муниципального образования от 15.11.2013 года № 20; - Постановление администрации Нижнезаимского муниципального образования от 09.09.2011г. № 25 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных, ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка реализации и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Нижнезаимского муниципального образования» |
| Разработчик Программы | Администрация Нижнезаимского муниципального образования |
| Исполнитель Программы | Администрация Нижнезаимского муниципального образования |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Нижнезаимского муниципального образования |
| Цели Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Нижнезаимского муниципального образования |
| задачи Программы | - восстановление и техническое перевооружение основных фондов теплоснабжения; - обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; - замена устаревшего и изношенного оборудования; - внедрение новых технологий; - внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги; - снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия; - снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией; - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг по теплоснабжению. - улучшение состояния экологической среды, способствующей экологической безопасности сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания. |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации программы до 2032 года. Этапы осуществления программы: 1 этап: Первая очередь 2015-2022 годы; 2 этап: Расчет реализации программы: 2022-2032 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - привлеченные средства; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2032 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |

Структура муниципальной программы

"Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Нижнезаимского муниципального образования

на 2015-2032 годы "

| 1. Общие положения |  |
| --- | --- |
| 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами |  |
| 2.1. Краткая характеристика территории Нижнезаимского муниципального образования |  |
| 2.2.Характеристика состояния системы теплоснабжения Нижнезаимского муниципального образования |  |
| 2.3. Характеристика системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Нижнезаимского муниципального образования |  |
| 2.4.Характеристика состояния системы энергоснабжения Нижнезаимского муниципального образования |  |
| 2.5.Характеристика состояния системы водоснабжения Нижнезаимского муниципального образования |  |
| 3. Основные цели и задачи реализации Программы |  |
| 4. Система программных мероприятий |  |
| 5. Ресурсное обеспечение Программы |  |
| 6. Механизм реализации Программы |  |
| 7. Организация управления Программы и контроль хода её реализации |  |
| 8. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы |  |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

# -  Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

# - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

# - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

# - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»;

# - Распоряжение Правительства Иркутской области от 27.03.2012 года № 89-рп «Об утверждении графика подготовки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области;

# - Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Р.Ф. от 02.02.2010 года № 102-р;

# -Устав Нижнезаимского муниципального образования;

# -  Генеральный план Нижнезаимского муниципального образования утвержденный решением Думы Нижнезаимского  муниципального образования от 15.11.2013 года № 20;

- Постановление администрации Нижнезаимского муниципального образования от 09.09.2011г. № 25 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных, ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка реализации и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Нижнезаимского муниципального образования»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнезаимского муниципального образования  на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного  строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

 инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы муниципального образования выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

 инструментом управления  предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

 необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

 механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

 необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры,  повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства Нижнезаимского муниципального образования  и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

 системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

 комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов теплоснабжения, водоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

В числе основных целей разработки настоящей Программы  следует,  в первую очередь, отметить следующее:

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения и водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

-повышение качества и надёжности, оказываемых потребителям коммунальных услуг;

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Нижнезаимского муниципального образования.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнезаимского муниципального образования представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2015 – 2032 г.г., сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Нижнезаимского муниципального образования, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность села, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕЗАИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нижнезаимское муниципальное образование расположено в центре Тайшетского района Иркутской области 50 км от районного центра г.Тайшет. Транспортная связь по автодороге федерального и регионального значения.

# В состав территории Нижнезаимского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов:

# - село Нижняя Заимка, деревня Коновалова, деревня Синякина.

# Граница начинается в северо-восточной части территории, на левом берегу р. Бирюса, в устье ручья Сухой, далее следует по левому берегу реки Бирюса в направлении вверх по течению, минуя с. Н-Заимка, до устья левого русла р. Еловка, и по ней следует  вверх по течению до истока, выходит на водораздел и, следуя в северо-западном направлении, пересекает лесную дорогу и выходит на исток правого притока р. Поперечная, спускается по нему до вышеупомянутой реки и по ней следует до нежилого населённого пункта Красный Бор, где, пересекая лесовозную дорогу, выходит на лесную дорогу, по ней, следуя в направлении на юго-восток, выходит через водораздел на р.Ужет, пересекает её и, следуя в направлении на восток, выходит на исток ручья Сухой и по нему спускается до устья к р. Бирюса на начальное место описания. На северо-западе и севере муниципальное образование граничит с Шиткинским городским поселение, на юго-востоке  с Половино-Черемховским сельским поселением Тайшетского района

Основная часть территории сельского поселения имеет плоскогорный рельеф. Климат имеет резко континентальный характер с суровой и продолжительной зимой и теплым летом с обильными осадками. Самый холодный месяц – январь. Средние температуры этого месяца составляют -30 – -35 градусов, доходят до -45 градусов.        Количество частных домовладений - 209. Протяженность дорог местного значения внутри населённых пунктов муниципального образования составляют  14,0 км. Численность населения 574 человека.

Общая площадь земель Нижнезаимского муниципального образования составляет 57014,21 га, в т.ч. площадь населённых пунктов: с.Н-Заимка – 260 га.,  д. Коновалова – 99 га., д. Синякина – 124 га.

На территории муниципального образования находятся:

1. Объекты розничной торговли:

-  4 магазина (количество работающих – 7 чел.)

2. Общеобразовательные учреждения:

- Нижнезаимская ООШ (кол-во учеников – 45 чел., работающих – 25 чел.)

- Нижнезаимский детский сад (МДОУ) (кол-во детей –15 чел., работающих–7 ч.

3. Учреждения здравоохранения

- 2 фельдшерско- акушерских пункта – (с. Н-Заимка, д. Коновалова) – раб.- 4 ч.

4. Учреждения культуры

- Нижнезаимский ДДиТ  - работающих 4 чел.

- Коноваловский сельский клуб  - работающих 1 чел..

5. Отделение почтовой связи       - работающих 3 чел.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИЖНЕЗАИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обеспечение бюджетных учреждений (Нижнезаимская ООШ, ДДиТ в с. Н-Заимка, Администрация Нижнезаимского муниципального образования, ФАП в с. Н-Заимка, Коноваловский сельский клуб) в сфере теплоснабжения осуществляет ООО «ТеплоЭнергия».

Существующая система теплоснабжения Нижнезаимского муниципального образования включает в себя :

- котельные –2 ед.;

- тепловые сети – 300 м.

Котельные и тепловые сети в настоящее время находятся в собственности ООО «ТеплоЭнергия».

Основная характеристика котельных системы теплоснабжения Нижнезаимского муниципального образования представлена в таблице.

Таблица 1

Источники теплоснабжения

| № п/п | Наименование и месторасположение источника тепла, мощность в Гкал/час | Вид топлива | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации | Подключенные объекты жилья и соц. сферы с указанием уровня бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нижнезаимская ООШ, 665041, Иркутск. обл., Тайшетский р-он, с. Н-Заимка ул. Пионерская, 1-б. 0,41 Гкал/час | уголь | частная. | ООО «ТеплоЭнергия» | здание школы |
| 2. | Нижнезаимский СДК, 665041, Иркутск. обл., Тайшетский р-он, с. Н-Заимка, ул. Депутатская, 8-а 0,41 Гкал/час | уголь | частная. | ООО «ТеплоЭнергия» | здания: ДДиТ, ФАП, администрация |

Таблица 2

Структура потребления тепловой энергии

| Наименование потребителей | 2012г | 2013г | 2014 г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации, Гкал, всего | 436 | 436 | 436 | 436 |
| в т.ч. - ООШ с. Н-Заимка - ДДиТ с. Н-Заимка - Администрация - ФАП | 204 199 17 16 | 204 199 17 16 | 204 199 17 16 | 204 199 17 16 |

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения Нижнезаимского муниципального образования  выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнезаимского муниципального образования  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Нижнезаимского муниципального образования.

Данная программа  это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.

В настоящее время ООО «Тепло Энергия» испытывает острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Коммунальные системы затратны и масштабны, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена, потери тепла  в сети составляют  30%.

2.3. Характеристика системы сбора, вывоза твёрдых бытовых отходов на территории Нижнезаимского

муниципального образования.

В феврале 2012	года Администрацией МО был заключён договор с ФГУП «Госземкадастрсъёмка» - ВИСХАГИ на проведение комплекса кадастровых работ по установлению границ, составлению схемы расположения и межевого плана земельного участка для размещения полигона твёрдых отходов по адресу: с. Н-Заимка , 700 м. на северо-запад от северо-западной границы с. Н-Заимка, 600 м. на северо-запад от автодороги Тайшет-Шиткино, 200 м. на северо-запад от ВЛ 35кВ Коновалова-Шиткино. Площадь – 0,1 га. Работы не проведены из-за отсутствия финансовых средств.

Организаций, в ведении которой находится санитарная очистка на территории Нижнезаимского МО – нет, поэтому сбором и  вывозом твёрдых бытовых отходов занимается администрация Нижнезаимского муниципального образования, используя для этой цели трактор (МТЗ-82, тип погрузки- ручной, объём загрузки – 4,8 м.куб.), находящийся на балансе администрации.

2.4. Характеристика системы электроснабжения на территории Нижнезаимского муниципального образования

Электроснабжение муниципального образования осуществляет Тулунское отделение ООО «Иркутская Энергосбытовая компания».  Запитана от ПС- 35/10 кВ «Нижняя Заимка»  по ВЛ- 10кВ «Н-Заимка - Н-Заимка», ТП- 10/0,4 кВ № 59 ВЛ – 0,4 кВ.  Ф-1, опора 13. Разрешённая мощность 3кВт.

Уличное освещение в населённых пунктах муниципального образования проведено. Граница эксплутационной ответственности устанавливается по контактному соединению патронов в светильниках, находящихся:

- КТП  № 145/100 кВА  с. Н-Заимка (ул. Октябрьская, Молодёжная)

- КТП  № 59/160   кВА  с. Н-Заимка (ул. Депутатская, Партизанская, Пионерская)

- КТП  № 207/100 кВА  с. Н-Заимка (ул. Подгорная)

- КТП  № 204/63   кВА   с. Н-Заимка (ул. Церковная, Зелёная)

- КТП  № 208/100 кВА   с. Н-Заимка (Зелёная)

- КТП   № 205/63  кВА   д. Коновалова  (ул.Трактовая, Старая)

- КТП   № 211/63  кВА   д. Синякина

Составлен акт разграничения балансовой принадлежности  электрических сетей и эксплутационной ответственности между энергосберегающей организацией и потребителями электрической энергии.

План отпуска электроэнергии (договорная величина) устанавливается ежегодно всем абонентам, кроме населения. Планом предусматривается отпуск электроэнергии на производственные нужды, освещение, потери в сетях и трансформаторах. Договорная величина формируется Энергосберегающей организацией по заявке абонента на год с разбивкой по кварталам (месяцам) с учётом наличия энергоресурсов и соблюдения платёжной дисциплины потребителя.

Заявки в ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» от абонентов не поступали, поэтому корректировка договорных величин потребления электрической энергии в течение 2015-2032 г.г. не запланирована.

2.5. Характеристика системы водоснабжения на территории Нижнезаимского муниципального образования.

Источником водоснабжения Нижнезаимского муниципального образования служат подземные воды, централизованное водоснабжение отсутствует. Жители населённых пунктов муниципального образования в каждом доме имеют личные водоколонки или скважины, кроме этого имеется водонапорная башня, которая обслуживает хозяйственно-питьевой водой Нижнезаимскую ООШ, Детский сад и жителей  с. Н-Заимка.

3. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2032 года.

Реализация программы будет осуществляться в два периода:                                                                                                         - первая очередь до 2022 года;                                                                                                                     - расчетный период конец 2032 года.

Цели Программы:

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

Задачи Программы

- восстановление и техническое перевооружение основных фондов теплоснабжения;

- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной  инфраструктуры   вновь   создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

- замена устаревшего и изношенного оборудования;

- внедрение новых технологий;

- внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги;

- снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия;

- снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией;

- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

- снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг по теплоснабжению.

Важнейшие целевые показатели Программы

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями  бюджетных учреждений;

- качественные услуги для потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг по теплоснабжению;

- повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры;

-бесперебойное теплоснабжение бюджетных учреждений, обеспечение возможности  подключения вновь создаваемых объектов недвижимости к  инженерным сетям теплоснабжения;

- совершенствование системы сбора, вывоза, размещения (утилизация) твёрдых бытовых отходов.

.

4. Система программных мероприятий

| №№ пп | Наименование мероприятий | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по реконструкции инженерной сети теплоснабжения 1. Реконструкция теплотрассы (замена труб) Д – 50-89 мм, 300 м. по ул. Пионерская, ул. Депутатская 2. Техническое перевооружение источников тепловой энергии – установка 2-ух Модульных котельных, ТР-150 | Обеспечение более комфортных условий проживания населения Охрана окружающей среды |
| 2. | Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 1. Проведение комплекса работ по установлению границ, составлению схемы расположения и межевого плана земельного участка для размещения полигона твёрдых бытовых отходов с. Н-Заимка 2. Оформление правоустанавливающих документов свалки ТБО с. Нижняя Заимка, д. Коновалова, д. Синякина. 2. Ликвидация несанкционированных свалок | Охрана окружающей среды |
| 3. | Мероприятия в сфере водоснабжения 1. Строительство водонапорной башни (накопительная ёмкость 10 м3) при ООШ по ул. Пионерская. 2. Внедрение прогрессивных технологий и оборудования | Обеспечение более комфортных условий проживания населения Охрана окружающей среды |

5. Ресурсное обеспечение Программы

(объемы и источники финансирования)

Программу предусматривается реализовать за счет средств ООО «ТеплоЭнергия», бюджета Нижнезаимского МО, областного бюджета.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на региональном уровне, так и на местном уровне, модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, улучшение экологической обстановки и возможности ресурсного обеспечения за счёт средств областного бюджета.  Источники финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней приведены в таблице 4.

В ходе реализации программных мероприятий источники финансирования подлежат корректировке на основе анализа объёма работ с учетом фактически выделенных средств  бюджетов всех уровней.

Таблица 4

| N п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплотрассы (замена труб) Д – 50-89 мм, 300 м. по ул. Пионерская, ул. Депутатская | повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | ООО «ТеплоЭнергия» | Областной бюджет |
|  |  |  |  | Бюджет ООО «ТеплоЭнергия» |
| 2 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии –установка 2-ух Модульных котельных ТР- 150 | - повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | ООО «ТеплоЭнергия» | Областной бюджет |
|  |  |  |  | Бюджет ООО «ТеплоЭнергия» |
| 3 | Строительство водонапорной башни (накопительная ёмкость 10 м3) при ООШ по ул. Пионерская. | техническое перевооружение основных фондов теплоснабжения | Администрация МО | Областной бюджет |
|  |  |  |  | Местный бюджет |
| 4 | Проведение комплекса работ по установлению границ, составлению схемы расположения и межевого плана земельного участка для размещения полигона твёрдых бытовых отходов с. Н-Заимка | улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования | Администрация МО | Областной бюджет |
|  |  |  |  | Местный бюджет |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования | Администрация МО | Местный бюджет |

6. Механизм реализации Программы

В ходе реализации Программы Администрация Нижнезаимского муниципального образования ведёт текущее управление и контроль за ходом реализации ее мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями, а так же координацию деятельности основных исполнителей  мероприятий Программы, которая определяет очередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых средств, выделяемых на эти цели.

Муниципальный координатор  Программы – Администрация  Нижнезаимского муниципального образования координирует деятельность учреждений, предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств, областного и местного бюджетов производится в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий программы

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Нижнезаимского муниципального образования позволит обеспечить:

   снижение уровня износа оборудования,  тепловых сетей и оборудования  теплового пункта, сетей водоснабжения;

    улучшение экологической ситуации на территории Нижнезаимского муниципального образования;

     увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Нижнезаимского муниципального образования.

В частности, реализация программных мероприятий:

1. По теплоснабжению:

- снизит уровень износа оборудования;

- повысит надежность работы теплоисточников;

-  позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД тепловых мощностей.

    позволит  обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

    обеспечит непрерывность подачи тепловой энергии;

  улучшит экологическое состояние села  за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

    сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

экономический эффект:

       снижение аварийности системы теплоснабжения;

       обеспечение бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения;

       снижение объема потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

       снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в части производства и передачи тепловой энергии;

       рост фактической производительности оборудования в части производства тепловой энергии;

       рост общего объема реализации услуг теплоснабжения;

       снижение фактического расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

социальный эффект:

       обеспечение доступности услуг для потребителей;

       предоставление дополнительных рабочих мест.

       улучшение экологической обстановки на территории Нижнезаимского муниципального образования

2. По совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО.

    уменьшить количество несанкционированных свалок;

    улучшить эстетический облик территории Нижнезаимского муниципального образования;

  улучшить экологическое состояние территории Нижнезаимского муниципального образования;

Экономический эффект:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- оптимизация процесса утилизации.

Социальный и экологический эффект:

- обеспечение реализации требований природоохранного  и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;

-  улучшения качества утилизации;

- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории Нижнезаимского муниципального образования

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить достаточный уровень и непрерывность подачи тепловой энергии;

- улучшить экологическое состояние села за счёт модернизации и замены изношенного оборудования (установки Модульных котельных – Т-150);

- повысить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры социальной сферы;

- улучшить экологическую ситуацию на территории сельского поселения;

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Нижнезаимского муниципального образования;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета  на производство коммунальных услуг.